## Slide 1: Generalized - ICP
2022.07.07
강경수
Notes: Yu –adas proposal 발표를 시작하도록 하겠습니다.

## Slide 2: Topic & motivation
2 /
Find closest point in src
Optimizing transform vector points distance  point to point normal vector ∙ points distance  point to plane
Point to point
Point to plane
- 기존의 ICP

## Slide 3: Topic & motivation
3 /
- 기존의 ICP
src
target
Point to point ICP
Rotation & translation Error present

## Slide 4: Topic & motivation
4 /
Find closest point in src
Optimizing transform vector Maximum likelihood estimation  G - ICP
- 확률론적 모델 도입
more robust to incorrect correspondences
allow for the addition of outlier terms, measurement noise

## Slide 5: Related works
5 /
- point to point
A에서 가장 가까운 point 찾기
Initial pose 설정
거리를 통한 optimization

## Slide 6: Related works
6 /
- point to plane
A에서 가장 가까운 point 찾기
Initial pose 설정
Normal vector 내적을 통한 optimization

## Slide 7: Generalized - ICP
7 /
- 확률론적 모델링
측정된 값
실제 값
noise
실제 trg 값
실제 src 값
실제 변환 관계
Distance can be made gaussian model

## Slide 8: Generalized - ICP
8 /
- 확률론적 모델링
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahalanobis_distance

## Slide 9: Generalized - ICP
9 /
- 확률론적 모델링
then, = 0,
Same as standard ICP algorithm
*
Standard ICP optimization

## Slide 10: Generalized - ICP
10 /
- 확률론적 모델링
then, = 0, is projection matrix of a’s surface normal)
*
Point to plane ICP optimization
Same as point to plane ICP

## Slide 11: Generalized - ICP
11 /
- 확률론적 모델링
Standard ICP algorithm & point to plane ICP is special case in Generalized - ICP

## Slide 12: Generalized - ICP
12 /
- Plane to plane
, 는 충분히 작은 숫자
국소적 평면의 법선 방향으로만 작은 분산
공분산이 큰 방향으로는 최적화에 적은 기여도
공분산이 작은 방향으로는 최적화에 큰 기여도

## Slide 13: Result
13 /
G – ICP가 다른 ICP에 비해 높은 성능을 보임

## Slide 14: 감사합니다.
14 /