## Slide 1: SLAM++
Tak Seung Jun

## Slide 2: Introduction
현재의 SLAM은 depth map같은 feature 와 parameter 가 거의 없는 표면에서 작동한다.
hand-held depth camera 가 cluttered scence을 탐색하고 이것을 이용하여 3D recognition 하고 simple pose graph map 을 만들 수 있다.
GPGPU Parallel implementation + 3D object detection + 6DoF ICP-based pose refinement => approach

## Slide 3: Real-Time SLAM with Hand-Held Sensors
현재는 surface model을 reconstruct, track하기 위해 dense SLAM을 사용 => kinect Fusion algorithm을 사용
SLAM++에서는 dense SLAM에서 사용하는 model 대신 반복되는 물체 형태에서 대칭적인 model을 사용 =>반복하는 물체를 확인하기 쉽도록 하기 위해

## Slide 4: Overview

## Slide 5: Creating an Object Database
KinectFusion을 이용하여 3D model을 형성 => mesh를 추출하여 reconstruct하여 simple database에 저장

## Slide 6: SLAM Map Representation
SLAM Map은 Graph로 표현된다.
각 SE measurement는 graph에 저장된다.=>camera pose

## Slide 7: Real-Time Object Recognition
Drost et al approach 사용 => 6DoF pose를 인지
실시간 detection을 위해 parallel implementation사용
Drost et al의 허프 변환을 사용하면 detect 와 localize를 동시에 적용할 수 있다.(vote의 축적을 사용)
Vote는 correspondence between Point Pair Features(PPF)

## Slide 8: Real-Time Object Recognition
Race conditions을 피하기 위해 64 bit integer code 사용

## Slide 9: Active Object Search
Drost et al recognition은 카메라가 object를 대부분 탐지할 때 성공적이지만 멀거나 부분만 탐지된 object에서는 sample point coverage능력 부족으로 부족한 performance를 보인다.
SLAM++은 view prediction능력을 활용하여 object 대부분을 탐지한 효과를 낼 수 있다.

## Slide 10: Camera Tracking and Accurate Object Pose Estimation Using ICP
Camera-Model Tracking: live camera를 업데이트 sequence를 측정하여 camera pose로 변형한다.=> Cholesky decomposition을 활용하여 6x6 linear system을 풀어 exponential map을 통해 다음 camera pose를 tracking한다.
Tracking Convergence: 두 가지 기준을 이용=> 1. pixel coverage가 1/8이하인 predicted model은 tracking 하지 않는다. 2. optimization iteration이 완성되었던 이후, 우리는 pixel의 ratio를 계산한다.
Tracking for Model initialization: dense ICP와 convergence check 사용 => 30도 회전 오차, 50cm 이동 오차를 가질 수 있다.
Camera-Object Pose Constraints: live frame과 each model object사이의 dense ICP활용

## Slide 11: Graph Optimisation

## Slide 12: Including Structural Priors
Structural Planar prior을 적용

## Slide 13: Relocalisation

## Slide 14: Result
오프라인 멀티뷰 장면 라벨링 시스템과 경쟁 개체 식별 및 구성 설명을 통해 SLAM에 비해 더욱 뛰어난 MAPPING능력을 보여준다.

## Slide 15: Result. Loop Closure
Small Loop => standard ICP tracking mechanism
Large Loop => relocalisation에서 사용한 방식으로 long term graph 와 matching fragments에 기반한 모듈을 사용해서 측정한다

## Slide 16: Result
Large scale mapping
Moved object detection
Augmented reality with object
System statistics

## Slide 17: Conclusion and Future work
SLAM++ => efficient and semantic scene description.
public buildings with many repeated, identical elements에서 잘 작동